Паспорт Программы.

| 1. | Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (далее Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд». Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. Приказ начальника департамента образования г. Перми от 27.02.2013 года № СЭД-08-01-09-122 «Об организации работ по энергосбережению в 2013 году». |
| 1.2. | Основные разработчики Программы | ООО НПП «КамаЭнерго» |
| 1.3. | Ответственный исполнитель Программы | Заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 1.4. | Цель Программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) и воды для снижения расходов бюджетных средств. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР и воды. |
| 1.5. | Задачи Программы | Снижение удельных показателей электрической, тепловой энергии не менее 3% по отношению к 2012 году. Повышение уровня компетентности работников дошкольного образовательного учреждения (далее по тексту – Учреждения) в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и воды. Создание системы стимулирования работников в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. |
| 1.6. | Сроки и этапы реализации Программы | 2013 -2015 гг. |
| 1.7. | Механизм реализации программы | В ОУ необходимо выполнить основные мероприятия: осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий. |
| 1.8. | Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации Программы (2013-2015 гг.) возможно обеспечить: снижение потребления ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения; соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; использование современного оборудования в существующих системах топливных энергетических ресурсов; сокращение потерь энергоресурсов; сокращение бюджетных средств на энергоресурсы; экономия электрической энергии – 6,277 кВт·ч; экономия тепловой энергии – 99,991 Гкал. |
| 1.9. | Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 1 983,561 тыс. руб. на период 2013-2015 гг. Источники финансирования: средства бюджета, средства учреждения. |
| 1.10. | Контроль за выполнением | Департамент образования администрации г. Перми |

Пояснительная записка.

- Общие сведения.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми (далее по тексту – МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми).

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13.

Недвижимый комплекс:

- здание с пристроями (Литер А, А1, А2), расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13

Технические характеристики:

Год постройки – 1980.

Число этажей – 5.

Площадь здания – 3 946,5  м2.

Строительный объем – 16 573,0 м3.

- часть здания (Литер А), расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 118/1.

Технические характеристики:

Год постройки – 1988.

Число этажей – помещения на первом и цокольном этажах в девятиэтажном здании.

Площадь помещений – 252,7 м2.

Строительный объем – 869,0 м3.

- часть здания (Литер А), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 22.

Технические характеристики:

Год постройки – 1973.

Число этажей - помещения на первом этаже в девятиэтажном здании.

Площадь помещений – 102,1 м2.

Строительный объем – 346,0 м3.

Режим работы МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми: 301 дней в году, 12-и часовой рабочий день.

Численность сотрудников и воспитанников ДЮЦ «Рифей» за период 2009-2012 гг. составила:

Таблица 1

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспитанников, чел. | 1616 | 1939 | 2656 | 2831 |
| Сотрудников, чел | 73 | 87 | 66 | 70 |
| Итого | 1689 | 2026 | 2722 | 2901 |

Здания МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми подключены к системам централизованного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заключены договоры с поставщиками ЭР и воды:

- Здание по адресу: ул. Давыдова, 13.

- Поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с условиями договора № 62-0038 от 11.08.2010 г. Снабжение тепловой энергией осуществляется ООО «Пермская сетевая компания».

- Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на поставку электрической энергии (мощности) № Е-2516 от 01.01.2010 г. Энергоснабжающая организация – ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

- Поставка и отпуск воды осуществляется в соответствии с условиями с условиями договора на пользование системами коммунального водоснабжения и канализации (поставки воды и прием сточных вод) № 111200 от 12.10.2010 г. Водоснабжающая организация – ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

- Часть здания по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 118/1.

- Поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с условиями договора на оплату услуг по теплоснабжению № 570/ТВ-т от 29.03.2011 г. Снабжение тепловой энергией осуществляется ООО УК «ТВАЛС».

- Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на поставку электрической энергии (мощности) № Е-2516 от 01.01.2010 г. Энергоснабжающая организация – ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

- Поставка и отпуск воды осуществляется в соответствии с условиями договора на водоснабжение и водоотведение № 570-ТВ от 29.03.2011 г. Водоснабжающая организация – ООО УК «ТВАЛС».

- часть здания (Литер А), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 22.

- Поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с условиями договора на оплату услуг по теплоснабжению № 370/ДС-т от 03.04.2008 г. Снабжение тепловой энергией осуществляется ООО УК «Домстрой».

- Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на поставку электрической энергии (мощности) № Е-2516 от 01.01.2010 г. Энергоснабжающая организация – ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

- Поставка и отпуск воды осуществляется в соответствии с условиями договора на водоснабжение и водоотведение № 465/ДС от 28.01.2010 г. Водоснабжающая организация – ООО УК «Домострой».

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Анализ тарифов в период 2009-2013 г. представлен в таблицах 2-3.

Таблица 2

| Наименование ЭР и воды | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Увеличение тарифов 2013 г. по отношению к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб./кВт·ч | 2,789 | 3,332 | 3,991 | 3,629 | 3,630 | 23,2 |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1466,595 | 1005,312 | 1144,671 | 1200,437 | 1280,06 | -14,6 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 32,025 | 23,082 | 26,919 | 29,242 | 31,38 | -2,1 |
| Водоотведение, руб./м3 | 18,192 | 16,223 | 18,734 | 12,550 | 21,69 | 16,1 |

Тариф на тепловую энергию в 2013 г. уменьшился по отношению к 2009 г. на 14,6%; тариф на водоснабжение и водоотведение в 2013 г. по отношению к 2009 г. - на 2,1%; тариф на электроснабжение в 2013 г. по отношению к 2009 г. вырос на 23,2%; тариф на водоотведение в 2013 г. по отношению к 2009 г. вырос на 16,1%;

Таблица 3

| Отклонение тарифов, % | 2009-2010 гг. | 2010-2011 гг. | 2011-2012 гг. | 2012-2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по электроснабжению | 16,3 | 16,5 | -9,1 | 0,2 |
| по теплоснабжению | -31,5 | 12,2 | 4,6 | 6,2 |
| по водоснабжению | -27,9 | 14,3 | 7,9 | 7,3 |
| по водоотведению | -10,8 | 13,4 | -33,0 | 42,1 |

Рисунок 1 – Динамика изменение тарифов в % соотношении

Фактическое потребление ЭР и воды ОУ за 2009-2012 гг. представлено в таблице 4.

Таблица 4

| Наименования ЭР и воды | Ед. изм. | Количество ЭР и воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Электроэнергия |
| Количественный показатель | тыс. кВт*ч | 67,416 | 101,715 | 153,833 | 145,080 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 188,015 | 338,900 | 613,937 | 526,517 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2009 г. | тыс. кВт*ч | -77,664 |
|  | % | -53,5 |
| Тепловая энергия |
| Количественный показатель | Гкал | 462,770 | 794,550 | 730,970 | 769,160 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 678,696 | 798,771 | 836,720 | 923,328 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2009 г. | Гкал | -306,390 |
|  | % | -39,8 |

Продолжение таблицы 4

| Хозяйственно-питьевая вода |
| --- |
| Количественный показатель | м3 | 120,000 | 2330,050 | 3093,000 | 2854,000 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 3,843 | 53,782 | 83,260 | 83,457 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2009 г. | м3 | -2734,000 |
|  | % | -95,8 |
| Сточные воды |
| Количественный показатель | м3 | 120,000 | 2330,050 | 3093,000 | 2854,000 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 2,183 | 37,801 | 57,945 | 35,817 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2009 г. | м3 | -2734,000 |
|  | % | -95,8 |
| Всего стоимость | тыс. руб. | 872,158 | 1229,254 | 1591,862 | 1569,119 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2009 г. | % | 0 | -29,4 | -45,2 | -44,4 |

В 2011 г. было проведено энергетическое обследование МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми и составлен энергетический паспорт ООО НПП «Верхнекамская энергетическая компания». Результатом энергетического обследования стал  отчет и паспорт, содержащий перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергетическое обследование зданий ОУ показало следующие результаты:

- эксфильтрация теплого воздуха и инфильтрация холодного воздуха через оконные конструкции;

- инфильтрация холодного воздуха через сопряжение наружных стен;

- инфильтрацией холодного воздуха в области примыкания потолков верхнего этажа к наружной стене;

- эксфильтрация теплого воздуха через дверные конструкции;

- забитость радиаторов, что приводит к снижению пропускной способности отопительных приборов;

- необоснованное расходование электроэнергии, вызванное применением ламп накаливания.

С момента проведения энергетического обследования мероприятия по экономии и повышении энергоэффективности не проведены.

Обоснование изменения потребления ЭР и воды в 2009-2012 гг.:

- Электроэнергия.

Рисунок 2 – Динамика потребления электрической энергии в период 2009-2012 гг.

Планомерное увеличение с 2009 г. по 2011 г. объясняется увеличением площади занимаемых зданий МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми (до 2010 г. большая часть здания по ул. Давыдова не принадлежала МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей»  г. Перми) и использования электроприборов.

- Тепловая энергия.

Рисунок 3 – Динамика потребления тепловой энергии в период 2009-2012 гг.

Увеличение потребления тепловой энергии в 2010 г. объясняется поздним отключением теплоносителя. Все режимы отключения и подключения теплоносителя объясняются изменением среднегодовой температуры наружного воздуха и производятся энергоснабжающими организациями – ООО «Пермская сетевая компания», ООО УК «ТВАЛС», ООО УК «Домстрой». Снижение в 2011 г объясняется установкой счетчика тепловой энергии в сентябре 2010 г.

- Хозяйственно-питьевая вода.

Рисунок 4 – Динамика потребления воды в период 2009-2012 гг.

В 2009 г. потребление воды предъявлялось по укрупненным показателям. Резкое увеличение потребления воды в МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми в 2010-2011 г. объясняется увеличением площади занимаемых помещений МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми (большая часть здания до 2010 г. по ул. Дениса Давыдова не принадлежала МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми, а также на балансе учреждения с марта 2010 г. по апрель 2011 г. находилось здание, расположенное по адресу: ул. Нефтяников, 40) и количества обучающихся. Увеличение расхода воды в 2012 г. по отношению к 2009 г. произошло на 95,8% (2734,0 м3 в натуральном выражении).

- Сточные воды.

Рисунок 5 – Динамика отпуска сточных вод в период 2009-2012 гг.

Увеличение отпуска сточных вод в 2012 г. по отношению к 2009 г. произошло на 95,8% (2734,0 м3 в натуральном выражении).

Анализ топливно-энергетического баланса МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми в отчетном 2012 г. сформировался со следующими показателями:

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Отчетный 2012 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 923,328 | 59 |
| 2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 526,517 | 34 |
| 3 | Водоснабжение | тыс. руб. | 83,457 | 5 |
| 4 | Водоотведение | тыс. руб. | 35,817 | 2 |
| Итого | 1569,119 | 100 |

На рисунке 6 приведен баланс затрат на энергоносители по МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми в процентном соотношении по данным 2012 года.

Рисунок 6 – Баланс затрат на энергоносители и воду за 2012 год

В балансе затрат здания на энергоносители и воду основная доля приходится на тепловую энергию (59%). Объем затрат на электроэнергию составляет 34% от общих затрат на энергоносители и воду; на хозяйственно-питьевую воду - 5% от общих затрат здания на энергоносители; на отпуск сточных вод - 2% от общих затрат здания на энергоносители.

Сегодня  энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджетных учреждений, что составляет примерно 10% от ФМО, поэтому возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами, а так же обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Процесс энергосбережения в ОУ можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных и автоматизированных систем энергоснабжения. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям с надлежащей квалификацией.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными организационными и техническими мероприятиями. Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии.

- Цель программы.

Основной целью Программы является:

- повышение экономических показателей ОУ;

- улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии и воды на один рубль предоставляемых услуг;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет г. Пермь за счет сокращения платежей за воду, тепло- и электроэнергию;

- разработка мероприятий,  обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР и воды;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

- Задачи Программы.

Основными задачами Программы являются:

- снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии;

- снижение потребления ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения;

- повышение уровня компетентности работников ОУ в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание системы контроля за эффективным  использованием энергоресурсов  и разработка системы стимулирования сотрудников ОУ;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и воды.

- Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энерго- и водосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

- Управление энергосбережением в ОУ.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет назначенное ответственное лицо за энергетическое хозяйство, директор ОУ  контролирует.

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт и краткую пояснительную записку, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- назначение ответственных лиц за энергосбережение и повышение энергоэффективности;

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов и воды;

- проведение постоянного энергоаудита зданий;

- обучение работников ОУ проведению энергомониторинга зданий;

- включение в «Положение о материальном стимулировании работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов.

- Финансовые механизмы реализации Программы.

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2013-2015 гг. объем привлекаемых в энергосбережение средств до 2 000,0 тысяч рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии и воды осуществляется за счет:

- средств бюджета;

- срдств учреждения.

- Энергосберегающие мероприятия.

В программе энергосбережения на 2013-2015 гг. рассмотрим мероприятия актуальные для МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми, которые повлекут экономию как в натуральном, так и в стоимостном выражениях, а также повысят энергетическую эффективность систем.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Энергосбережение и повышение энергоэффективности к 2015 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Обучение педагогического персонала Учреждения способам и условиям энергосбережения | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | - | до 3% от общего потребления ЭР и воды |
| 1.2 | Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | - | до 3% от общего потребления ЭР и воды |
| 2 | Технические мероприятия |
| 2.1 | Теплоснабжение |
| 2.1.1 | Своевременная поверка приборов учета тепловой энергии | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | средства учреждения | до 3% от потребления тепловой энергии |
| 2.1.2 | Замена деревянных оконных блоков на современные металлопластиковые стеклопакеты с системой микропроветривания (9 шт.) | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | бюджет | от 5% до 15% от потребления тепловой энергии |
| 2.1.3 | Замена системы отопления с разработкой проекта (3-4 этажи) | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | бюджет | от 3% до 15% от потребления тепловой энергии |

Продолжение таблицы 6

| 2.2 | Электроснабжение |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Своевременная поверка приборов учета электрической энергии | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | средства учреждения | до 3% от потребления электрической энергии |
| 2.2.2 | Замена ламп накаливания 40 Вт и 60 Вт на светодиодные лампы 4 Вт и 8 Вт | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | бюджет | до 80% от потребления электрической энергии |
| 2.2.3 | Плановый замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | средства учреждения | до 2% от потребления электрической энергии |
| 2.2.4 | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | бюджет | от 5% до 15% от потребления электрической энергии |
| 2.2.5 | Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++ | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | средства учреждения | от 20% от потребления электрической энергии |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение |
| 2.3.1 | Своевременная поверка приборов учёта воды | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | средства учреждения | до 3% от водопотребления |

- Приоритетные технические направления Программы.

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- повышение энергоэффективности системы внутреннего освещения (замена ламп накаливания светодиодными лампами);

- замена системы отопления;

- замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты с системой микропроветривания;

- организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- совершенствование системы учеты ЭР и воды (контроль сроков поверки, своевременное устранение нарушение).

- План мероприятий энергосбережения на 2013 - 2015 годы в МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми.

Средства на реализацию энергоэффективных мероприятий Программы предусмотрены в рамках текущего финансирования ОУ в таблице 7.

# Таблица 7

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования и срок внедрения мероприятий (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Организационные мероприятия |
| Приобретение наглядного материала (плакаты, наклейки и т.д.) | - | 15,000 | - |
| Включение в «Положение о материальном стимулировании работников ДОУ» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. | - | - | - |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | - | 25,000 | - |
| Технические мероприятия |
| Тепловая энергия |
| Замена деревянных оконных блоков на современные металлопластиковые стеклопакеты с системой микропроветривания (9 шт.) | - | - | 201,600 |
| Замена системы отопления с разработкой проекта (3-4 этажи) | - | 1699,200 | - |
| Электрическая энергия |
| Замена ламп накаливания 40 Вт и 60 Вт на светодиодные лампы 4 Вт и 8 Вт | 42,761 | - | - |
| Итого по всем мероприятиям | 1 983,561 |

- Свод данных о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Только при реализации предложенных энергоэффективных проектов и мероприятий в комплексе, несмотря на существенные затраты, можно достичь максимального эффекта в экономии ТЭР, сокращения срока окупаемости, сохранении и улучшении комфорта и обеспечения безопасности.

Таблица 8

| Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР | Срок окупаемости (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | единица измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |
| Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении. |
| Приобретение наглядного материала (плакаты, наклейки и т.д.) |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Электроэнергия |
| Замена ламп накаливания 40 Вт и 60 Вт на светодиодные лампы 4 Вт и 8 Вт | 42,761 | 6,277 | тыс. кВт·ч | 22,779 | 1,9 |
| Тепловая энергия |
| Замена деревянных оконных блоков на современные металлопластиковые стеклопакеты с системой микропроветривания (9 шт.) | 201,600 | 38,458 | Гкал | 46,165 | 4,4 |
| Замена системы отопления с разработкой проекта (3-4 этажи) | 1699,200 | 61,533 | Гкал | 73,866 | 23,0 |

Прогноз экономии от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи Программы в таблице 9.

Таблица 9

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. | % экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Гкал | 769,160 | 769,160 | 738,393 | 698,012 | 669,169 | 13% |
|  | тыс. руб. | 923,328 | 984,579 | 1005,679 | 1009,652 | 1164,943 |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт·ч | 145,080 | 143,511 | 138,803 | 138,803 | 138,803 | 4,3% |
|  | тыс. руб. | 526,517 | 520,945 | 536,102 | 604,626 | 685,243 |  |

# Программа подлежит уточнению или изменению при выделении целевых средств, иных от бюджета ДОУ, на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергоресурсов в здании МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми (теплоэнергии, электроэнергии,  воды)

Удельный расход энергетических ресурсов и воды представлен в таблице 10.

# Таблица 10

| Удельный расход ЭР и воды | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, м3/чел. | 0,071 | 1,150 | 1,136 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Электроэнергия, тыс. кВт·ч/чел. | 0,040 | 0,050 | 0,057 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Тепловой энергии, Гкал /м2 | 0,117 | 0,185 | 0,170 | 0,179 | 0,179 | 0,172 | 0,162 | 0,156 |

# Кадровое сопровождение реализации Программы.

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению заместитель директора по административно-хозяйственной части.

Таблица 11

| Наименование объекта | Ответственное лицо за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственное лицо за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- |
| Здание с пристроями, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13 | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич |
| Часть здания, расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 118/1 | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич |
| Часть здания, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 22 | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич | Зам.директора по АХЧ Цветков Семен Евгеньевич |

12. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на период с 2013 по 2015 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии в натуральном выражении ЭР и воды на 17,3% в целом по ОУ.

13. Заключение.

Программа энергосбережения в МАОУ ДОД ДЮЦ «Рифей» г. Перми обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимизацию затрат на ЭР и воду.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.